Собрание депутатов Калязинского района

решение

| 27 | августа | 2020 г. | г. Калязин | № | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Калязинский район» Тверской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Калязинский район» Тверской области,

Собрание депутатов Калязинского района  РЕШИЛО:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Калязинский район» Тверской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Калязинского района                                                             К.Г. Ильин

Председатель Собрания  депутатов

Калязинского района                                                                        Т. В. Казакова

Приложение

к решению Собрания депутатов Калязинского района

«Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования

муниципального образования «Калязинский район» Тверской области»

от 27 августа 2020 года № 71

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«калязинский район»

Тверской области

2020год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общая организация и зонирование территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район».

1.2. Перечень объектов местного значения района.

2. Расчетные показатели уровня обеспеченности населения объектами местного значения района. Расчетные показатели уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.	10

3.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Жилые зоны	10

3.2. Общественно-деловые зоны

3.3. Зоны производственного использования	28

3.4. Зоны инженерной инфраструктуры	29

3.5. Зоны транспортной инфраструктуры	39

3.6. Зоны сельскохозяйственного использования	43

3.7. Зоны рекреационного назначения	44

3.8. Зоны специального назначения	48

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень законодательных и нормативных     документов.	53

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ застройки земельных участков промышленных предприятий.	57

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тверской области «Калязинский район» разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области (в редакции Постановления Правительства Тверской области от 18.11.2019 N 455-пп) и в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, установленным Постановлением Администрации Калязинского района от 20.01.2014 г. № 23.

Содержание местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов).

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах муниципального образования, и заинтересованных лиц.

Перечень нормативных и правовых актов Российской Федерации, Тверской области и Калязинского района, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в приложении 1.

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, соответствуют терминам и определениям, используемым:

- в федеральных законах;

- в законах Тверской области;

- в национальных стандартах и сводах правил;

- в региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

  - Общая организация и зонирование территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район».

Пространственная организация территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район» осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; законом Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области»;

Калязинский район расположен на северо-востоке Тверской области. На востоке граничит с Кашинским районом, на севере с Кашинским районом и Углическим районом Ярославской области, на востоке граничит с  Ярославской областью, с юга с Московской областью, с юго-востока  с Кимрским районом и  Московской областью.

В границах Калязинского района расположены :  1 городское поселение и 4 сельских поселения

1. Городское поселение  город Калязин,

2. Алфёровское сельское поселение,

3. Нерльское сельское поселение,

4. Старобисловское сельское поселение,

5. Семендяевское сельское поселение.

Общая площадь территории Калязинского района составляет   1671    км². Площадь города Калязин – 39.82  км2.

По статистическим данным на 01.01.2020 г. численность населения Калязинского района составляет 19458 человек,   в том числе:

- Городское население – 12351 человек;

- Сельское – 7004 человека.

  - Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район»

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Калязинского района.

На территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район» проживает 19458 человек, в том числе:

- Городское население – 12351 человек;

- Сельское – 7107 человек;

Площадь территории Калязинского района – 1671 км2

Плотность населения составляет            12 чел./км2.

Плотность населения: городского -  310 ч/ км2,

Плотность сельского населения     -  4.3  ч/ км2

На территории муниципального образования Тверской области «Калязинский район» население размещено неравномерно.

Городское население составляет 63.5% и сконцентрировано в г/п г. Калязин. Среди сельских населенных пунктов по численности населения выделяются –с. Нерль, с. Капшино, д. Поречье, с. Семендяево, д. Василёво, д. Алфёрово, д. Дымово, д. Тимирязево.

Всего населенных пунктов кроме г. Калязина на территории района– 330 сельских населённых пунктов, из них:

в Алфёровском сельском поселении       -  67  населённых пунктов,

в Нерльском сельском поселении            - 103 населённых пункта,

в Семендяевском сельском поселении     - 64 населённых пункта,

в Старобисловском сельском поселении - 96 населённых пунктов, в том числе:

- от 500 до 1000       –  1  (0,3%);

- от 100 до 500         –  16 (4,8%);

- менее 100 человек –253 (76.7%);

- нежилые                 – 60 (18.2%).

Территория Калязинского района относится к группе Б  территории умеренной урбанизации и градостроительного  освоения:                                                    городские поселения, по численности населения относящиеся к группе малых (10-50 тыс. чел.), административные центры муниципальных районов.

  - Перечень объектов местного значения района.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений.

Виды объектов местного значения Калязинского района подлежащих отображению в схеме территориального планирования Калязинского района, генеральных планах поселений в составе Калязинского района приведены в таблице 1 :

Таблица 1

| Объекты местного значения Калязинского района | Наименование объектов | Виды документов территориального планирования | Требования законодательства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калязинского района | автомобильные дороги в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ | Схема территориального планирования Калязинского района; Генеральный план поселения | пункт 1 части 3 статьи 19, часть 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области»; закон Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |
| Объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района и обеспечения безопасности дорожного движения на них | АЗС; автодорожные тоннели; пешеходные мосты/переходы в разных уровнях с проезжей частью; объекты, предназначенные для ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог |  |  |
| Объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) Ржевского района | здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) |  |  |
| Объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей техники (оборудования) |  |  |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Тверской области) | образовательные организации |  |  |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения в области библиотечного обслуживания населения (межпоселенческие библиотеки) | библиотеки |  |  |
| Объекты, предназначенные для развития на территории Калязинского района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно- оздоровительных и | спортивные залы, в том числе: - общего пользования; - специализированные; - детско-юношеские спортивные школы; - бассейны крытые и открытые общего пользования; - физкультурно- |  |  |
| спортивных мероприятий района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калязинского района) | оздоровительные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, крытые ледовые арены |  |  |
| Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления Калязинского района | объекты управления |  |  |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества | культурно-досуговые учреждения клубного типа; кинотеатры; выставочные залы; парки культуры и отдыха; лектории; танцевальные залы |  |  |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью | детские лагеря; дома-молодежи; реабилитационные центры для детей и подростков |  |  |
| Особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории района | дома отдыха и пансионаты; туристические базы; кемпинги; мотели; пляжи |  |  |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива Калязинского района, включая хранение архивных фондов поселений | архив |  |  |
| Объекты, необходимые для организации газоснабжения поселений в границах Калязинского района | газораспределительные пункты (ГРП); газопроводы высокого давления |  |  |
| Объекты (территории), предназначенные для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | объекты сбора и вывоза отходов и мусора |  |  |
| Объекты, необходимые для организации электроснабжения поселений в границах Калязинского района | линии электропередачи (ЛЭП): 110 кВ; 35 кВ |  |  |
| Объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления; мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; мусороперегрузочные станции; сливные станции; поля ассенизации и запахивания; поля складирования и захоронения обезвреженных осадков; скотомогильники |  |  |
| Межпоселенческие места захоронения, объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг | бюро похоронного обслуживания; дом траурных обрядов; кладбища традиционного захоронения; кладбища урновых захоронений |  |  |

2.Расчетные показатели уровня обеспеченности населения объектами местного значения района. Расчетные показатели уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов (плотность сети) | 320 км / 1000 км2 | не нормируется |

Населенные пункты (части населенных пунктов), территории садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры, зоны производственного использования, зоны рекреационного и специального назначения должны быть обеспечены подъездными дорогами.

Территории населенных пунктов (частей населенных пунктов) с количеством жителей 50 человек и более, территории садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан с количеством земельных участков 50 и более должны обеспечиваться не менее чем двумя подъездными дорогами.

Автомобильные дороги в пригородных зонах, являющиеся продолжением городских и сельских дорог и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из городских населенных пунктов к загородным зонам, аэропортам, другим населенным пунктам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками. Параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Категория дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 150 | 3,75 | 4 - 8 | 1000 | 30 | 65 |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 50 | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 | 3,75 | 2 - 4 | 400 | 60 | 40 |
| Местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Примечания:

1) В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2) При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3) На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.

2. 2. Основные расчетные параметры дорожной сети в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями, приведены в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автозаправочные станции | 1 колонка на 1200 автомобилей | между АЗС: 30 - 60 км |
| Станции технического обслуживания | 1 пост на 200 автомобилей | между станциями: 80 - 250 км |
| Площадки для отдыха на дорогах: - III категории; - IV - V категорий. | не нормируется | между площадками: 25 - 35 км 45 - 55 км |
| Автобусные остановки на дорогах: - III категории; - IV - V категорий. | не нормируется | между остановками: 3 км 1,5 км |

Ориентировочная площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения по дороге, способствующих повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта представлена в таблице 6:

Таблица 6

| N п/п | Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС на 500 заправок со стоянкой | 0,80 |
| 2 | АЗС на 1000 заправок со стоянкой | 1,10 |
| 3 | Автопавильон на 10 пасс. | 0,08 |
| 4 | Автопавильон на 20 пасс. | 0,10 |
| 5 | СТО легковых автомобилей до 5 постов | 0,13 на один пост |
| 6 | СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов | 0,17 на один пост |
| 7 | Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. | 0,45 |
| 8 | ПАС вместимостью 25 чел. | 0,65 |
| 9 | ПАС вместимостью 50 чел. | 0,75 |
| 10 | ПАС вместимостью 75 чел. | 0,90 |
| 11 | Площадка-стоянка на 5 автомобилей | 0,03 - 0,08 |
| 12 | Площадка-стоянка на 5 автопоездов | 0,07 |
| 13 | Пост ГИБДД | 0,10 |
| 14 | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0,01 - 0,04 |
| 15 | Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет | 0,7 - 1,0 |
| 16 | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,50 |
| 17 | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,50 |
| 18 | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка | 5,00 |
| 19 | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт | 9,5 |
| 20 | Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД | 0,45 - 0,9 |
| 21 | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет милиции | 1,8 |
| 22 | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,0 - 4,0 |

2.5Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование вида | Наименование расчетного показателя, ед. изм. | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны | уровень обеспеченности, объект/автомобиль | при численности населения населенного пункта, тыс. человек: до 0,1 - 1 объект; от 0,1 тыс. до 2 тыс. человек - 1 объект на 2 автомобиля; от 2,0 до 5,0 - 1 объект на 4 автомобиля |
| Базы аварийно-спасательных служб по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья - объектов поисково-спасательной службы, спасательных станций на воде, прочих объектов | объект | не менее одного объекта на каждое муниципальное образование |

  - .Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 8:

Таблица 8

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Дошкольные образовательные организации | по городским населенным пунктам - 60 мест на 1000 жителей; по сельским населенным пунктам - 40 мест на 1000 жителей | по городским населенным пунктам - 300 м, по сельским населенным пунктам - 1000 м |
| Общеобразовательные учреждения | по городским населенным пунктам - 100 мест на 1000 жителей; по сельским населенным пунктам - 80 мест на 1000 жителей | по городским населенным пунктам - 500 м, по сельским населенным пунктам - не более 30 мин на автомобильном транспорте |
| Школы-интернаты | по заданию на проектирование | не нормируется |

2.7.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 9:

Таблица 9

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. / 1000 жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Спортивные залы, в том числе: - общего пользования; - специализированные | 350 м2 площади пола зала 60 - 80 м2 площади пола зала 190 - 220 м2 площади пола зала | по заданию на проектирование |

2.8.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга, развития местного традиционного художественного творчества приведены в таблице 10:

Таблица 10

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Передвижной центр культуры (культбригады) | 2 - 5 объектов на район | не нормируется |
| Дома отдыха, пансионаты, в том числе для семей с детьми | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Базы отдыха предприятий и организаций, туристические | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Туристические базы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Гостиницы, мотели, кемпинги | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Объекты культового назначения | размер земельного участка объекта культового назначения 7,5 м2 на 1 место в храме | ин. |

2.9.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, приведены в таблице 11:

Таблица 11

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел. * | не нормируется |

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

2.10.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов (территорий), предназначенных для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов приведены в таблице 12:

Таблица 12

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | Размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, га | Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м |
| Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления: 1 - 2 классов опасности | 0,02 - 0,05 0,02 - 0,05 | 1000 500 |
| 3 - 4 классов опасности |  |  |
| Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 | 0,05 | 500 |
| свыше 40 | 0,05 | 1000 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Объекты компостирования отходов без навоза и фекалий | 0,04 | 300 |
| Сливные станции | 0,02 | 500 |
| Поля ассенизации и запахивания | 2,0 | 1000 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| Скотомогильники: - с захоронением в ямах - с биологическими камерами | не менее 0,06 на объект | 1000 500 |

  - Предельные значения расчетных показателей размещения объектов в области газоснабжения принимаются по таблице 13:

Таблица 13

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| низкого до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6) св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |

  - Минимальные коэффициенты застройки земельных участков промышленных предприятий определены согласно приложению 2 к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН.

С учетом преимущественного функционального использования территории Калязинского района и поселений подразделяются на следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зоны производственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны специального назначения;

- иные виды зон.

3. I. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов.

В состав жилых зон включаются следующие типы застройки:

- малоэтажная жилая застройка – застройка индивидуальными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка секционными многоквартирными жилыми домами высотой до 4 этажей включительно;

- среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;

В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

Доля нежилого фонда в общем объеме фонда микрорайона (квартала)  жилой зоны не должна превышать 20 %. Площадь земельных участков, занятых объектами нежилого назначения, не должна превышать 20% площади микрорайона (квартала) жилой зоны.

На территории жилых зон не допускается размещать:

- производственные предприятия, которые по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий;

- производственные территории, которые по классу опасности расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки (предприятия I - IV классов опасности, а также предприятия V класса опасности, за исключением производственных предприятий, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и имеющих санитарно-защитную зону шириной менее 50 м).

Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений в зависимости от уровня комфортности принимается по таблице 14.

Таблица 14

| Уровень комфорта жилья | Расчетная норма общей площади на 1 человека, м2. | Формула заселения квартиры (дома) | Доля в общем объеме строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высококомфортный | от 45 (без ограничений) | k = n+2* | 15-20 |
| Комфортный | 30 - 40 | k = n+1 |  |
| Массовый (по расчетной минимальной обеспеченности) | 25 - 30 | k = n k = n+1 | 60-70 |
| Социальный | 20 | k = n-1 k = n | 20-25 |
| Специализированный | в соответствии со специальными нормами и правилами | около 5 |

* где к – количество комнат в квартире;

n – количество членов семьи.

98. При проектировании жилой зоны на территории городских населенных пунктов расчетную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 15.

Таблица 15

| Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городских населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел. |
| --- |
| зона А | зона Б | зона В |
| 250-500 | 50-100 | 20-50 | до 20 |
| 100 | 95 | 65 | 40 |

Примечания.

1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

2. В районах индивидуального жилищного строительства и в населенных пунктах, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

Расчетную плотность населения территории микрорайона по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 16.

Расчетная плотность населения территории микрорайона (квартала) не должна превышать 400 чел./га.

Таблица 16

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, при показателях жилищной обеспеченности 25,1 м2/чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. |
| Зона А | 280 270 | 250 240 |
| Зона Б | 235 220 | 210 195 |
| Зона В | 135 120 | 120 105 |

* В ячейках таблицы приведена плотность населения на территории микрорайона (квартала):

- в числителе – для территорий, расположенных севернее 58º с. ш.;

- в знаменателе – для территорий, расположенных южнее 58º с. ш.

Примечания.

1. Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

3. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

4. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

5. При достижении расчетного показателя жилищной обеспеченности отличного от 25,1 м2/чел. максимальная и минимальная плотность населения территории микрорайона (от 105 до 400 чел./га), указанная в данном пункте, корректируется путем ее умножения на отношение 25,1 м2/чел к достигнутому расчетному показателю жилищной обеспеченности.

Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах Тверской области при различных типах застройки принимаются не более указанных в таблице 17

Таблица 17

| Тип застройки | Средняя этажность жилых домов | Микрорайон (квартал) | Жилой район |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффи-циент застройки, Кз | Коэффициент плотности застройки, Кпз | Коэффициент застройки, Кз | Коэффициент плотности застройки, Кпз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Многоквартирные жилые дома, в том числе секционные | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,30 | 0,24 |
|  | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,25 | 0,4 |
|  | 3 | 0,3 | 0,8 | 0,15 | 0,4 |
|  | 4 | 0,3 | 0,8 | 0,14 | 0,37 |
|  | 5 | 0,25 | 0,8 | 0,11 | 0,35 |
|  | 6 | 0,25 | 0,8 | 0,11 | 0,35 |
|  | 7 | 0,2 | 0,8 | 0,085 | 0,35 |
|  | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,08 | 0,35 |
|  | 9 | 0,2 | 1,2 | 0,08 | 0,48 |
|  | 10 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 11 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 12 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 13 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 14 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 15 | 0,15 | 1,2 | 0,06 | 0,48 |
|  | 16 | 0,1 | 1,2 | 0,04 | 0,48 |
| Многоквартир-ные жилые дома повышенной этажности | 17 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 18 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 19 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 20 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 21 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 22 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 23 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 24 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
|  | 25 | 0,1 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
| Блокированные жилые дома | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
|  | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  | 3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |

Примечания.

1. Коэффициент застройки (Кз) - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала);

2. Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение суммы площадей всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала).

3. Общая площадь жилой застройки - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

4. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86).

5. В случае, если в микрорайоне (квартале) или в жилом районе наряду с многоквартирными, секционными и блокированными домами имеется застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

101. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами многоквартирных (в том числе, секционных, блокированных) жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

102. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения).

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 18.

Таблица 18

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для временной стоянки (парковки) автотранспорта | по таблице 37 нормативов |

Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок следует принимать по таблице .

Таблица 19

| Назначение площадок | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 10 |
| Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей | 20 |
| Для выгула собак | 40 |
| Для стоянки автомобилей | по таблице 39 нормативов |

<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов

Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять, кв. м/чел., не менее:

- 6 - для территорий, расположенных южнее 58° с.ш.;

- 5 - для территорий, расположенных севернее 58° с.ш.

Минимальная норма озеленения для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека).

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%.

Малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

Гаражи (автостоянки) допускается размещать по красной линии, остальные вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

При отсутствии установленных красных линий указанные расстояния применяются к уличной границе земельного участка.

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома - 3 м;

- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) - 1 м;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

Расчетную плотность населения на территории жилых зон сельских населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Тип дома | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Индивидуальный, блокированный с придомовым (приквартирным) участком, кв. м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

3.2 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов.

Перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, определяется правилами землепользования и застройки.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться:

- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;

- закрытые и открытые автостоянки;

- коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления;

- другие объекты в соответствии с требованиями градостроительного регламента правил землепользования и застройки.

На территории общественно-деловых зон могут проектироваться научные организации, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади не превышающие 5 га.

Доля жилого фонда в общем объеме фонда квартала (части квартала) общественно-деловой зоны не должна превышать 20 %. Площадь земельных участков, занятых объектами жилого назначения, не должна превышать 20% площади квартала (части квартала) общественно-деловой зоны.

В общественно-деловых зонах допускается размещать отдельные объекты коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

На территории общественно-деловых зон не допускается размещение производственных территорий, указанных в пункте 96 подраздела I настоящего раздела.

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с 5-ти метровым отступом от красных линий (уличной границы земельного участка). Размещение зданий по красной линии (уличной границе земельного участка) допускается в условиях сложившейся застройки.

Расстояние от здания до границы земельного участка должно быть не менее 3 м.

Допускается сокращение расстояния от здания до границы земельного участка, а также блокировка зданий на смежных земельных участках по взаимному согласию правообладателей с учетом противопожарных требований.

3.3. Зоны производственного использования

Производственные зоны для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируются с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зонам, зонам отдыха населения в соответствии с документами территориального планирования.

Производственные зоны формируются в виде промышленных и коммунально-складских районов. Допускается создание объединенных промышленно-коммунальных районов. Создание и развитие промышленных и коммунально-складских районов следует осуществлять на основе группового метода размещения предприятий с кооперированием объектов инфраструктуры и подсобных хозяйств, по возможности с близкими классами санитарной вредности.

В производственных зонах возможно размещение общетоварных и специализированных складов, логистических комплексов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

При планировании зон производственного использования в   документах территориального планирования должны также планироваться  необходимые для их функционирования линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Площадь земельного участка промышленного предприятия принимается не более отношения площади его застройки (существующей и (или) планируемой) к минимальному коэффициенту застройки земельного участка промышленного предприятия.

Минимальные коэффициенты застройки земельных участков промышленных предприятий принимаются в соответствии с приложением 2 к нормативам.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

3.4. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения негативного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных этапах его развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов, следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами водоснабжения.

Расчетное среднесуточное водопотребление города определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах следует руководствоваться следующими расчетными расходами воды:

1)максимальными суточными расходами (м3/сут) – при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

2)максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении максимальной производительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

3)секундными расходами воды в максимальный час (л/сек.) – при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

Коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления принимается – 1,2. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления – 1,4.

При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения.

Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями со СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока.

Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых микрорайонах (кварталах), а накопители канализационных осадков – на селитебных территориях.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 21

Таблица 21

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс.м3/сут | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

1) для существующей застройки города и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

2) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

3) для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, генеральным планом, документацией по планировки территории, генеральными планами предприятий.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программами газификации Тверской области .

Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, указанных в таблице 22 . Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.

Таблица 22

| № | Потребители газа, размещенные в зданиях | Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газотурбинные и парогазовые установки | 2,5 |
| 2 | Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства | 1,2 |
| 3 | Прочие производственные здания | 0,6 |
| 4 | Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения | 0,3 |
| 5 | Административные и бытовые здания, не вошедшие в пункт 4 таблицы | 0,1 |
| 6 | Котельные: |  |
|  | отдельно стоящие; | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий; | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе административного назначения), административных и бытовых зданий; | 0,3 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий; | 0,3 |
| 7 | Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускается) и складские помещения (до регулятора давления) | 0,1 |
| 8 | Жилые здания (до регулятора давления) | 0,1 |

152. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям требуемых параметров и в необходимом объеме. Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа. Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления. Качество природного газа должно соответствовать ГОСТ 5542 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», СУГ - ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления», ГОСТ Р 52087 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия» и ГОСТ 27578 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия».

Качество газа иного происхождения должно соответствовать нормативным документам на поставку. Допускается транспортирование газов иного происхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления города, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС). Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности. Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик надежности и безопасности. Подача газа потребителям должна предусматриваться по сетям газораспределения I-IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории города, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

1) 10 тыс.т/год – 6;

2) 20 тыс.т/год – 7;

3) 40 тыс.т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), пункты редуцирования газа шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП следует размещать:

1) отдельно стоящими;

2) пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

3) встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

4) на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

5) вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ПРГШ размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

1) от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории населенного пункта – 15 м;

2) от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ПРГШ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 23.

Таблица 23

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ПРГШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали(в свету), м |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 включительно | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1.При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

2.Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах.

3.Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в 6.3.5. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

4.Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 18.13330 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», а от подземных газопроводов — в соответствии с приложением «В» к указанным СНиП.

5.Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением «Б» к СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения — в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6.Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пределах ограждений не допускается.

7. К ГРП и ГРПБ следует предусматривать подъезд автотранспорта.

8.Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м, следует принимать не менее 4,0 м.

9.Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2011.

При проектировании электроснабжения необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

Перечень основных электроприемников потребителей города с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения № 2 к РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

1) проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

2) формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

3) для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распределительных сетей 6-10 кВ с учетом всех потребителей города и прилегающих к нему районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-10 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положение ОАО «РОССЕТИ» О единой технической политике в электросетевом комплексе» от 27.12.2013 №208.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ. и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – 15 м.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция».

Подраздел 3.5. Зоны транспортной инфраструктуры

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех функциональных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

В целях устойчивого развития Тверской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

При разработке генеральных планов городских округов и поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В центральной части крупных и средних городских населенных пунктов необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных (при наличии геологических условий) автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок и сохранение экологии.

Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные пересадочные узлы различных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции).

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей принимается не менее 100 м. Режим использования территорий в санитарном разрыве аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

- 75 - для автомобильных дорог I и II категорий;

- 50 - для автомобильных дорог III и IV категорий;

- 25 - для автомобильных дорог V категории;

- 100 - для подъездных дорог, соединяющих город Тверь с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

- 150 - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее приведенных в таблице 24

Таблица 24

| Категория автомобильных дорог | Расстояние от бровки земляного полотна, м, не менее |
| --- | --- |
|  | до жилой застройки | до садоводческих огороднических, дачных объединений |
| I, II, III | 100 | 50 |
| IV | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

Аэропорты следует размещать в соответствии с нормативными требованиями к расстояниям от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающим безопасность полетов, допустимые уровни авиационного шума, электромагнитного излучения и концентрации загрязняющих веществ.

Размещение новых аэродромов проектируется в пригородной зоне, за пределами населенных пунктов и зон массового отдыха населения в соответствии с требованиями СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы».

Связь аэропортов, аэродромов с населенными пунктами должна быть обеспечена системой общественного транспорта.

Пункты отправления и прибытия авиапассажиров проектируются на магистралях населенных пунктов, ведущих к аэропортам, аэродромам в 30 - 40 минутной транспортной доступности от них.

Речные порты следует размещать за пределами селитебных территорий. Ширина прибрежной территории грузовых портов следует принимать по таблице 25.

Таблица 25

| Объект | Ширина прибрежной территории, не более, м |
| --- | --- |
| Речной порт | 300 |
| Пристани | 150 |
| Специализированные речные порты, предназначенных для перегрузки массовых грузов с организацией межнавигационного хранения | 400 |

Пересечения и примыкания дорог и улиц следует располагать на свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.

Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог и улиц под любым углом с учетом обеспечения видимости

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт – транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

Подраздел 3.6. Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования входят следующие типы зон:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- зона садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

При размещении зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м

Зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

При организации указанной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны.

Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом минимального коэффициента застройки земельных участков промышленных предприятий (приложение 2).

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

Территории садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан проектируются на основании СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»

3.7. Зоны рекреационного назначения

В состав рекреационных зон могут включаться территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Рекреационные зоны формируются на озелененных территориях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории); на землях особо охраняемых природных территорий (государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты); землях историко-культурного назначения (объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), музеев и т.п.), землях лесного фонда (городские леса, защитные леса).

Параметры баланса озелененных территорий общего пользования рекомендуется принимать:

- зеленые насаждения - 65 - 75%;

- аллеи и дороги - 10 - 15%;

- площадки - 8 - 12%;

- сооружения - 5 - 7%;

203. Параметры баланса зоны природных ландшафтов рекомендуется принимать:

- зеленые насаждения - 93 - 97%;

- дорожная сеть - 2 - 5%;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2%.

Автостоянки для посетителей парков, садов, скверов следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 1 га территории.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не более 1:3. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 26 в зависимости от его ширины.

Таблица 26

| Ширина бульвара, м | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| 18 - 25 | 70 - 75 | 30 - 25 | - |
| 25 - 50 | 75 - 80 | 23 - 17 | 2 - 3 |
| более 50 | 65 - 70 | 30 - 25 | не более 5 |

Площадь озеленения земельных участков жилой, общественной и производственной застройки рекомендуется принимать в соответствии с требованиями таблицы 27

Таблица 27

| Территории участков жилой, общественной, производственной застройки | Территории озеленения, % |
| --- | --- |
| Участки дошкольных образовательных организаций | не менее 50 |
| Участки общеобразовательных организаций | не менее 50 |
| Участки медицинских организаций | не менее 60 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20 - 30 |
| Участки территории образовательных организаций высшего образования | 30 - 50 |
| Участки учреждений среднего профессионального образования | 30 - 50, но не менее 30 |
| Участки профессиональных образовательных организаций | не менее 50 |
| Участки жилой застройки | 40 - 60, но не менее 40 |
| Участки производственной застройки | 10 - 15 |

Для пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) проектируется озеленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. Насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна быть не менее 2 м.

Для улично-дорожной сети рекомендуется проектировать озеленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. При проектировании озеленения улиц и дорог минимальные расстояния от посадок до проезжей части следует принимать в зависимости от категорий улиц и дорог согласно таблице 28.

Таблица 28

| Категории улиц и дорог | Минимальное расстояние от оси ствола дерева, кустарника до проезжей части, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения | 5 |
| Магистральные улицы районного значения | 3 |
| Улицы и дороги местного значения | 2 |
| Проезды | 1,5 |

Минимальные расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений

следует принимать в соответствии с таблицей 29 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта.

Таблица 29

| Здание, сооружение | Минимальные расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация; | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж; | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

В рекреационную зону включаются также озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения, которые выполняют средозащитные и рекреационные функции, в том числе:

- озелененные территории ограниченного пользования - территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

- озелененные территории специального назначения - территории с зелеными насаждениями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

Уровень озелененности территорий таких объектов должен составлять не менее 20%.

3.8  Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами в области обращения с отходами, иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод (при уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации);

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории

При устройстве кладбища предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений (площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70% общей площади кладбища);

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Отходы производства и потребления размещаются и обезвреживаются в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  13.05.2010 N 56.

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Тверской области и входящих в ее состав муниципальных образований, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормируемые показатели, устанавливаемые в нормативах, включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, включая инвалидов, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и других территорий природного комплекса;

- обеспечению населения социально значимыми объектами обслуживания, местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- организации улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств,

- организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

- инженерной подготовке территории.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений, реализации документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), градостроительных планов земельных участков и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.

Областью применения нормативов являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Тверской области;

- формирование критериев принятия государственными органами и органами местного самоуправления Тверской области решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тверской области необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения в документах территориального планирования (схеме территориального планирования) Тверской области, включая планируемое размещение объектов местного значения, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Тверской области.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта регионального значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

При применении совокупности расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) следует учитывать дифференцированные показатели по группам территорий (А, Б, В).

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень законодательных и нормативных документов.

Местные нормативы градостроительного проектирования Калязинского района подготовлены с учетом требований нормативных правовых актов, в том числе нормативных технических документов и иных документов:

Приложение 1.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов
использованных при подготовке нормативов

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Земельный кодекс Российской Федерации;

3) Лесной кодекс Российской Федерации;

4) Водный кодекс Российской Федерации;

5) Воздушный кодекс Российской Федерации;

6) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

7) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

8) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

9) Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

10) Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

11) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

12) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

13) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

14) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

15) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

16) Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

17) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

18) Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

19) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

20) постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

21) постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017  № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов российской федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

22) закон Тверской области от 30.03.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области»;

23) закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области»;

24) закон Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».

25) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

26) СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

27) СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

28) СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

29) СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

30) СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

31) СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

32) СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

33) СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

34) СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

35) СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

36) СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

37) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

38) СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

39) СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»;

40) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

41) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

42) СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

43) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Приложение 2. Минимальные коэффициенты застройки земельных участков промышленных предприятий.

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минималь-ный коэффициент плотности застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Геологоразведочное хозяйство | Базы производственные и материально-технического снабжения | 0,4 |
|  | Производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: до 500 | 0,32 |
|  | более 500 | 0,35 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 0,2 |
| Черная металлургия | Трубные | 0,45 |
|  | По производству огнеупорных изделий | 0,32 |
|  | По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | 0,28 |
|  | По разделка лома и отходов черных металлов | 0,25 |
| Химическая промышленность | Азотной промышленности | 0,33 |
|  | Фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 0,32 |
|  | Содовой промышленности | 0,32 |
|  | Хлорной промышленности | 0,33 |
|  | Прочих продуктов основной химии | 0,33 |
|  | Вискозных волокон | 0,45 |
|  | Синтетических волокон | 0,5 |
|  | Синтетических смол и пластмасс | 0,32 |
|  | Изделий из пластмасс и резины | 0,5 |
|  | Лакокрасочной промышленности | 0,34 |
|  | Продуктов органического синтеза | 0,32 |
| Бумажная промышленность | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 0,35 |
|  | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 0,4 |
| Энергетическая промышленность | Электростанции мощностью более 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | атомные | 0,29 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 0,3 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 0,38 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | атомные | 0,26 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 0,3 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 0,35 |
|  | Электростанции мощностью до 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | атомные | 0,22 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 0,25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 0,33 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | атомные | 0,21 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 0,25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 0,33 |
|  | Теплоэлектроцентрали при наличии градирен: а) мощностью до 500 МВт: на твердом топливе | 0,28 |
|  | на газомазутном топливе | 0,25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт: на твердом топливе | 0,28 |
|  | на газомазутном топливе | 0,26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт: на твердом топливе | 0,29 |
|  | на газомазутном топливе | 0,3 |
| Электротехническая промышленность | Электродвигателей | 0,52 |
|  | Крупных электрических машин и турбогенераторов | 0,5 |
|  | Высоковольтной аппаратуры | 0,6 |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 0,55 |
|  | Трансформаторов | 0,45 |
|  | Кабельной продукции | 0,45 |
|  | Электроламповые | 0,45 |
|  | Электроизоляционных материалов | 0,57 |
|  | Аккумуляторные | 0,55 |
|  | Полупроводниковых приборов | 0,52 |
| Радиопромышлен-ность | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2: до 100 | 0,5 |
|  | более 100 | 0,55 |
| Электронная промышленность | Электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 0,6 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных | 0,55 |
|  | многоэтажных | 0,5 |
| Приборостроение | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 | 0,5 |
|  | б) то же, более 100 тыс. м2 | 0,55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 0,3 |
| Медицинская промышленность | Химико-фармацевтические | 0,32 |
|  | Медико-инструментальные | 0,43 |
| Тяжелое машиностроение | Подъемно-транспортного оборудования | 0,52 |
| Химическое машиностроение | Оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности | 0,5 |
|  | Промышленной трубопроводной арматуры | 0,55 |
| Станкостроение | Металлорежущих станков, деревообрабатывающего оборудования | 0,5 |
|  | Инструментальные | 0,6 |
|  | Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них | 0,5 |
|  | Литья | 0,5 |
|  | Поковок и штамповок | 0,5 |
|  | Сварных конструкций для машиностроения | 0,5 |
|  | Изделий общемашиностроительного применения | 0,52 |
| Автомобильная промышленность | Автосборочные | 0,55 |
|  | Автомобильного моторостроения | 0,55 |
|  | Агрегатов, узлов, запчастей | 0,55 |
| Строительное и дорожное машиностроение | Пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации | 0,63 |
|  | Оборудования для лесозаготовительной и торфяной промышленности | 0,55 |
|  | Коммунального машиностроения | 0,57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | Технологического оборудования для легкой, текстильной и пищевой промышленности | 0,55 |
|  | Технологического оборудования для торговли и общественного питания | 0,57 |
|  | Бытовых приборов и машин | 0,57 |
| Речной флот | Судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. т/год: |  |
|  | до 20 | 0,42 |
|  | 20-40 | 0,48 |
|  | 40-60 | 0,55 |
|  | 60 и более | 0,6 |
|  | Речные порты: |  |
|  | I и II категорий |  |
|  | при ковшовом варианте | 0,7 |
|  | при русловом варианте | 0,5 |
|  | III и IV категорий | 0,55 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 0,28 |
|  | более 400 | 0,35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 0,23 |
|  | более 400 | 0,2 |
|  | Лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: |  |
|  | с зимним плотбищем | 0,17 |
|  | без зимнего плотбища | 0,44 |
|  | То же, при отправке леса в сортиментах: |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, |  |
|  | тыс. м3/год: |  |
|  | до 400 | 0,3 |
|  | более 400 | 0,33 |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  | до 400 | 0,33 |
|  | более 400 | 0,38 |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 0,4 |
|  | при поставке сырья по воде | 0,45 |
|  | Древесно-стружечных плит | 0,45 |
|  | Фанеры | 0,47 |
|  | Мебельные | 0,53 |
| Легкая промышленность | Льнозаводы | 0,35 |
|  | Пенькозаводы (без полей сушки) | 0,27 |
|  | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 0,6 |
|  | Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. м2: до 50 | 0,55 |
|  | свыше 50 | 0,6 |
|  | Текстильной галантереи | 0,6 |
|  | Швейно-трикотажные | 0,6 |
|  | Швейные | 0,55 |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные | 0,5 |
|  | двухэтажные | 0,45 |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 0,55 |
|  | Кожгалантерейные одноэтажные | 0,55 |
|  | многоэтажные | 0,5 |
|  | Обувные: одноэтажные | 0,55 |
|  | многоэтажные | 0,5 |
|  | Фурнитуры | 0,52 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 | 0,37 |
|  | более 45 | 0,4 |
|  | Кондитерских изделий | 0,5 |
|  | Маргариновой продукции | 0,4 |
|  | Плодоовощных консервов | 0,5 |
|  | Пива, солода | 0,5 |
|  | Этилового спирта | 0,5 |
|  | Водки и ликероводочных изделий | 0,5 |
| Мясомолочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 0,4 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 0,42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 | 0,43 |
|  | более 100 | 0,45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 | 0,36 |
|  | более 5 | 0,42 |
|  | Молочных консервов | 0,45 |
|  | Сыра | 0,37 |
| Рыбное хозяйство | Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут, до: |  |
|  | 10 | 0,4 |
|  | более 10 | 0,5 |
|  | Рыбные порты | 0,45 |
| Микробиологическая промышленность | Гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 0,45 0,45 |
| Заготовительное хозяйство | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия | 0,41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | Ремонтные предприятия: грузовых автомобилей | 0,6 |
|  | тракторов | 0,56 |
|  | строительных машин | 0,63 |
|  | Художественной керамики | 0,56 |
|  | Художественных изделий из металла и камня | 0,52 |
|  | Игрушек и сувениров из дерева | 0,53 |
|  | Игрушек из металла | 0,61 |
|  | Швейных изделий: в зданиях до двух этажей | 0,74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 0,6 |
| Промышленность строительных материалов | Цементные: |  |
|  | сухим способом производства | 0,35 |
|  | с мокрым способом производства | 0,37 |
|  | Асбестоцементные изделия | 0,42 |
|  | Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого, плотного силикатобетона, производственной мощностью, тыс. м3/год: 120 | 0,45 |
|  | 200 | 0,5 |
|  | Железобетонных конструкций производственной мощностью 150 тыс. м3/год | 0,5 |
|  | Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 0,42 |
|  | Силикатного кирпича | 0,45 |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 0,45 |
|  | Керамических канализационных и дренажных труб | 0,45 |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  | 50-1000 | 0,35 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 0,3 |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500-1000 тыс. м3/год | 0,27 |
|  | Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м3/год: 600-1600 | 0,27 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 0,3 |
|  | Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 0,4 |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) | 0,5 |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 0,45 |
|  | Извести, гипса | 0,3 |
|  | Известняковой муки и сыромолотого гипса | 0,33 |
|  | Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 0,38 |
|  | Обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150-300 тыс. т/год | 0,27 |
|  | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 0,55 |
|  | Алюминиевых строительных конструкций | 0,6 |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 0,6 |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 0,48 |
| Строительная промышленность | По ремонту строительных машин | 0,63 |
|  | Опорные базы общестроительных организаций | 0,4 |
|  | Опорные базы специализированных организаций | 0,5 |
|  | Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 0,4 |
|  | Стоянки (гаражи): на 150 автомобилей | 0,4 |
|  | на 250 автомобилей | 0,5 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | По ремонту грузовых автомобилей | 0,6 |
|  | По ремонту тракторов | 0,56 |
|  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 0,4 |
|  | Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 0,52 |
|  | Базы торговые областные | 0,57 |
|  | Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | 0,35 |
|  | Склады химических средств защиты | 0,57 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 0,6 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 0,6 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 0,65 |
|  | Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 0,45 |
|  | 50 | 0,51 |
|  | Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 0,5 |
|  | 50 | 0,55 |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: 100 | 0,5 |
|  | 300 | 0,55 |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300 | 0,52 |
|  | 500 | 0,55 |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут | 0,55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |
|  | 5 | 0,2 |
|  | 10 | 0,28 |
|  | 25 | 0,3 |
|  | 50 | 0,4 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 0,13 |
|  | более 200 | 0,16 |
|  | Дорожно-ремонтные пункты | 0,29 |
|  | Дорожные участки | 0,32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом | 0,32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 0,34 |
|  | Дорожно-строительное управление | 0,4 |
|  | Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год: 30 | 0,42 |
|  | 60 | 0,47 |
|  | 120 | 0,51 |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: 30 | 0,35 |
|  | 60 | 0,44 |
|  | 120 | 0,48 |
|  | Битумные базы: прирельсовые | 0,31 |
|  | притрассовые | 0,27 |
|  | Базы песка | 0,48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 0,35 |
| Бытовое обслуживание | Специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 м2: по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры | 0,6 |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 0,55 |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 0,5 |
| Полиграфическая промышленность | Газетно-журнальные, книжные | 0,5 |